## Slide 1
Черникова Вероника Валерьевна,
Республики Саха (Якутия), Хангаласский район, п. Мохсоголлох
МБОУ «Мохсоголлохская СОШ с УИОП»,
11 класс
Научные руководители:
Перевалова Галина Александровна, учитель физики
Корсаков Алексей Анатольевич, младший научный сотрудник
ИКФИА СО РАН, ФИЦ ЯНЦ СО РАН
Влияние геомагнитных возмущений 12 октября 2021 года на изменения фазы ОНЧ радиосигналов дальней навигации

## Slide 2
Радиоволны диапазона очень низких частот (ОНЧ: 3 – 30 кГц) распространяются на большие расстояния благодаря отражению от нижней ионосферы: днем от области D (высоты 65 – 90 км), а ночью от области E (высоты 90 – 120 км) [2. Данилов А.Д.].
Солнечная активность может возмущать ионосферу и магнитосферу Земли, влиять на радионавигацию и связь, способствовать выходу из строя ЛЭП, газо- и нефтепроводы, наводя в них большие токи
Принимая радиоволны от удаленных источников ОНЧ излучения, возможен мониторинг верхней атмосферы и околоземного пространства. Природные источниками ОНЧ – грозы.
Созданные человеком ОНЧ источники: радиопередатчики дальней навигации.
Проводится мониторинг с помощью спутников
Проводится мониторинг и наземными приборами (магнитометры, ионозонды, приемники сигналов глобальных навигационных спутниковых систем). На труднодоступных территориях не всегда эти методы способны охватывать большие площади, работать с большим разрешением по времени.
Солнечная вспышка класса M2.7 произошла 23 сентября 2021 г и не была зафиксирована в данных спутника GOES-16. От Солнца спутник был заслонен Землей. Перекрытия происходят 2 раза в год на протяжении месяца и приводят к потере 1 часа информации за сутки.
[3. https://xras.ru/sun_flares.html?m=9&d=23&y=2021 ]
[1. Магнитные бури // Юность Севера, 2017-02-24. С. 14.].

## Slide 3
Цель:
Определить влияние геомагнитных возмущений на изменения фазы ОНЧ радиосигналов дальней навигации
Для диагностики возмущений магнитосферы Земли мной выбран метод регистрации изменений фазы сигналов ОНЧ радиостанций.
Задачи:
ознакомиться с режимом и принципами работы радионавигационной системы «Альфа» (РСДН-20);
провести непрерывную регистрацию ОНЧ радиосигналов;
выделить эффекты геомагнитных возмущений в изменениях фазы радиосигналов системы «Альфа» (РСДН-20);
сделать выводы.

## Slide 4
Геомагнитная активность - короткие изменения внешнего магнитного поля, обусловленные солнечной активностью. Авроральная активность (полярные сияния), увеличение радиационного уровня во внутренней магнитосфере и быстрые изменения в земном магнитном поле вызываются увеличением энергии, поступающей с солнечным ветром. Бури и суббури запускаются условиями в солнечном ветре и направлением межпланетного магнитного поля (ММП).
Рисунок 1. Солнечный ветер и магнитосфера Земли
Закон электромагнитной индукции указывает на возможное появление возмущений в ионосфере. Ионосферные токи индуцируются от движения заряженных частиц в магнитосфере Земли. Суббури возникают в хвосте магнитосферы на ночной стороне и проявляются в авроральных овалах [4. Петрукович А.А., Зеленый Л.М.]. Изменения в плотности солнечного ветра и увеличение его скорости возникают при выбросах плазмы из короны Солнца . Корональные выбросы массы часто происходят вместе с рентгеновскими вспышками на Солнце. Рентгеновское излучение от Солнца доходит к Земле за 8 минут, а потоки солнечной плазмы – за 20 – 30 часов.

## Slide 5
Индексы геомагнитной активности предназначены для описания вариаций магнитного поля Земли. Каждый из индексов характеризует только часть сложной картины солнечной и геомагнитной активности.
К индекс – квазилогарифмический трехчасовой индекс, характеризующий изменение геомагнитной активности на обсерватории в трехчасовых интервалах времени: с 00 ч всемирного времени (UT), выражается в баллах: от 0 (спокойное магнитное поле) до 9.
Kp индекс – планетарный индекс, характеризующий глобальную возмущенность магнитного поля Земли в трехчасовом интервале времени. Индекс Kp определяется как среднее значение уровней возмущения двух горизонтальных компонент геомагнитного поля на 13 магнитных обсерваториях, расположенных между 48 и 63 градусами северной и южной геомагнитных широт.
Dst – индекс геомагнитной активности в низких широтах (около экватора) Мера изменения поля из-за кольцевых токов, возникающих в магнитосфере во время магнитных бурь (Disturbance storm-time). На земной поверхности влияние кольцевых токов сказывается в уменьшении горизонтальной составляющей магнитного поля с максимальным уменьшением в низких широтах.

## Slide 6
Фазовая радионавигационная система «Альфа», еще известная как Радиотехническая система дальней навигации (РСДН-20) – российская система радионавигации, предназначенная для определения координат самолётов, кораблей и подводных лодок (даже в подводном положении).
Система «Альфа» работает в радиодиапазоне очень низких частот (ОНЧ: 3 – 30 кГц). Состоит из четырёх передатчиков, которые расположены в районе Мурманска, Новосибирска, Краснодара, Комсомольска-на-Амуре
[5. https://web.archive.org/web/20080626053353/http://www.rirt.ru/onas/ist.htm]
Рисунок 2. Частотно - временная диаграмма работы передатчиков системы «Альфа»
Радиоволны на этих частотах отражаются от самых нижних слоев ионосферы, поэтому меньше подвержены затуханию в ионосфере.

## Slide 7
Приемник измеряет разность фаз сигналов от навигационных передатчиков «Альфа» и строит семейство гипербол. Объект в сетке гипербол может определить свое положение. Фаза волны зависит от высоты отражающих слоев ионосферы, сезонные и суточные вариации могут быть скомпенсированы ведь они являются регулярными и предсказуемыми.
Фаза колебания – величина, которая определяет положение колебательной системы в любой момент времени. Фаза измеряется в долях периода, в градусах или в радианах.
Если колебания происходят по закону синуса или косинуса, то фаза колебаний является аргументом этих гармонических функций. Например, для косинуса:
cos (ωt +φo),
где ω – циклическая частота колебаний, t – время, φo – фаза в начальный момент времени.
Рисунок 3. Два колебания задержаны один относительно другого. Задержка во времени эквивалентна разности фаз

## Slide 8
Рисунок 4. Блок-схема регистратора ОНЧ сигналов
Регистрировать можно одновременно в разных местах, регистратор можно размножить. Преимущество – стандартные блоки (компьютер, АЦП, GPS – часы), а антенну, усилитель и делитель частоты легко повторить
[6.Черникова В.В.].
Сигналы ОНЧ радиостанций принимаются штыревой антенной на крыше СОШ п. Мохсоголлох. Под антенной размещен предусилитель (в 65 раз). В лабораторию школы сигнал поступает по проводу на вход аналого-цифрового преобразователя. Школе программа регистрации была предоставлена ИКФИА СО РАН. GPS-часы подключены к компьютеру, стабильные секундные импульсы PPS запускают АЦП. Антенна GPS - на крыше школы. GPS – часы позволяют синхронизовать по времени работу регистратора как с подобными приемниками, расположенными на большом удалении друг от друга, так и с радиопередатчиками.

## Slide 9
Для исследования влияния эффектов геомагнитных возмущений на распространение ОНЧ радиоволн я выбрала передатчик у города Новосибирск. Передатчик входит в состав Радиотехнической системы дальней навигации «Альфа». Мной была выбрана частота 14,881 кГц (более точно период радиосигнала равен 67,2 мкс).
Рисунок 5. Трасса распространения сигнала Новосибирск – Мохсоголлох

## Slide 10
Рисунок 6. Изменения фазы ОНЧ сигнала передатчика Новосибирск (14,881 кГц) при регистрации в Мохсоголлохе с 6 по 14 октября 2021 г.
Учитывая эти фазовые сдвиги, я усреднила полученные мной суточные изменения фазы зарегистрированного сигнала с 6 по 14 октября 2021 г. и получила средний суточный ход фазы.
Видно, что каждые сутки после 21:00 UT регистрируется опережение фазы, примерно на 103°. Эти фазовые сдвиги должны обнуляться в начале каждых суток [7. http://www.vlf.it/alphatrond/alpha.htm].

## Slide 11
Рисунок 7. Cуточные изменения фазы радиосигнала Новосибирск (14,881 кГц); индексы Kp и Dst с 6 по 14 октября 2021 г. Интервал времени геомагнитного возмущения обозначен зеленым квадратом.
Данные по индексу Kp
[8. https://kp.gfz-potsdam.de/en/data ];
данные по индексу Dst
[9. https://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_provisional/202110/index.html ].
При возмущениях магнитосферы регистрировалось уменьшение фазовой задержки 12 октября с 12:15 до 21:00 UT, что соответствует ночным условиям распространения ОНЧ сигнала на радиотрассе Новосибирск – Мохсоголлох. Фазовая задержка уменьшалась до 270° в 14:15 UT. В дневные часы изменения фазы радиосигнала мной не были зарегистрированы.

## Slide 12
Похожая реакция на геомагнитные возмущения регистрировалась на нашей школьной установке ранее в ноябре 2015 г при приеме радиосигналов передатчиков Хабаровск и Новосибирск [10. Козлов А.С., Леоненко А.А.].
Понижение фазовой задержки принимаемого ОНЧ радиосигнала указывает на понижение высоты отражения от ионосферы, появление дополнительного источника ионизации. В период геомагнитных возмущений дополнительным источником ионизации ночной нижней ионосферы на средних широтах могут быть высыпания заряженных частиц из радиационных поясов Земли. На средних широтах в дневное время на фоне рентгеновского и ультрафиолетового излучений от Солнца (более мощного источника ионизации), эффекты высыпаний электронов и протонов мало заметны.
ПОЛУЧЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. В п. Мохсоголлох проведена непрерывная регистрация ОНЧ радиосигнала передатчика Новосибирск (РСДН-20) на частоте 14,881 кГц.
2. Определено опережение фазы радиосигнала РСДН-20 на частоте 14,881 кГц, регистрируемое каждые сутки после 21:00 UT. Необходимая поправка фазового сдвига ≈ 102,857°.
3. Выделен устойчивый суточный ход фазы радиосигнала от 242° (0 – 9 UT день на трассе Новосибирск – Мохсоголлох) до 350° (12 – 21 UT ночь на радиотрассе).
4. По данным индексов Kp и Dst возмущения магнитосферы начались 11 октября 18:00 UT, а к 13 октября 6:00 UT геомагнитная обстановка стабилизировалась. 12 октября с 6:00 до 9:00 Кp индекс достиг максимального значения 6+, а в 15 UT индекс Dst достиг минимального значения - 65 нТл.
5. При возмущениях магнитосферы регистрировалось уменьшение фазовой задержки 12 октября с 12:15 до 21:00 UT, время соответствует ночным условиям распространения ОНЧ сигнала на радиотрассе Новосибирск – Мохсоголлох. Фазовая задержка уменьшалась с 350° до 270° в 14:15 UT.

## Slide 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Исследован режим работы навигационной системы «Альфа» (РСДН-20). Определено, что каждые сутки после 21:00 UT происходит опережение фазы радиосигнала. Так для частоты 14,881 кГц необходимо учитывать поправку фазового сдвига ≈ 102,857°.
2. Учитывая поправку ежедневного фазового сдвига, для дней без возмущений получены устойчивые суточные изменения фазы радиосигнала передатчика Новосибирск.
3. При возмущениях магнитосферы регистрировалось уменьшение фазовой задержки 12 октября с 12:15 до 21:00 UT, (ночные условия распространения ОНЧ сигнала на радиотрассе Новосибирск – Мохсоголлох). Фазовая задержка уменьшалась с 350° до 270° в 14:15 UT.
Полученные мной результаты могут быть полезны для уменьшения ошибок в дальней радионавигации и связи.
4. При возмущениях магнитосферы в дневные часы изменения фазы радиосигнала мной не были зарегистрированы.
5. Регистрация изменений фазы ОНЧ радиосигналов от дальних передатчиков является полезным методом для наземного слежения за состоянием ионосферы и магнитосферы Земли.

## Slide 14
ЛИТЕРАТУРА
Магнитные бури // Юность Севера, 2017-02-24. С. 14.
Данилов Α.Д. Популярная аэрономия. Изд. 2-е, доп. и перераб. Л. Гидрометео издат, 1989. 230 с.
Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца. https://tesis.xras.ru/info/20210923.html
Петрукович А.А., Зеленый Л.М. В объятиях Солнца // Наука и жизнь. 2001. № 7.
https://web.archive.org/web/20080626053353/http://www.rirt.ru/onas/ist.htm
Черникова В.В. ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ 10.06.2021 Г. НА СИГНАЛЫ ДАЛЬНЕЙ РАДИОНАВИГАЦИИ // Электронный сборник лучших инновационных и бизнес-проектов Всероссийского конкурса-выставки «Молодёжь. Наука. Бизнес». М. 2022. С. 226-227. http://www.step-into-the-future.ru/business-projects/download/ElectSborn2022.pdf
http://www.vlf.it/alphatrond/alpha.htm
https://products.aspose.app/cells/ru/conversion/json-to-txt
https://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_provisional/202110/index.html
Козлов А.С., Леоненко А.А. Мониторинг околоземного пространства с помощью радиоволн // Вестник Малой академии наук РС(Я). 2016. Т. 2. №2. С. 71-75.
Спасибо за внимание!